## Slide 1
Технологический процесс изготовления детали «Палец
Чертеж детали
Чертеж заготовки

## Slide 2
Установ А
005 Токарная операция
Установить заготовку
в трех кулачковый патрон и закрепить длина - L 76 мм, диаметр - Ø 34мм
2 Подрезать торец Ø 34 мм на L 17

## Slide 3
3 Точить Ø32 мм на L 69
4 Точить Ø25 мм на L 50

## Slide 4
5. Точить канавку Ø23 на длину L 50
6. Точить фаску 2x45°

## Slide 5
7 Отрезать заготовку на L 66мм Ø32 мм
Установ Б
1 Переустановить заготовку, закрепить

## Slide 6
2 Подрезать торец Ø 34 мм на L 17
3. Точить фаску 2x45

## Slide 7
Детали «Болт» и «Гайка»
Болт — крепёжное изделие в виде стержня с наружной резьбой, как правило, с шестигранной головкой под гаечный ключ, образующее соединение при помощи гайки или иного резьбового отверстия.
Болтом скрепляются отдельные детали с помощью навинчивания на него гайки.
Гайка — крепёжное изделие с резьбовым отверстием, образующее соединение с помощью болта
Обычно гайки изготавливаются шестигранной формы под гаечный ключ, но могут быть и квадратными, круглыми с насечкой.

## Slide 8
Шаг резьбы (Р) — это расстояние между соседними вершинами в миллиметрах.
Резьба бывает наружной (болты, винты, шпильки) и внутренней (гайки).
Резьбы бывают правыми которые завинчивают по ходу часовой стрелки, и левыми, которые завинчивают против хода часовой стрелки.
Резьба в технике — чередующиеся выступы и впадины на поверхности тел вращения, расположенные по винтовой линии. Является основным элементом резьбового соединения.

## Slide 9
Технологический процесс изготовления детали «Болт « и «Гайка»
Чертеж детали болт
Эскиз заготовки для деталей болт и гайка

## Slide 10
Последовательность выполнения операций
№ операции | Вид операции | Эскиз | Инструменты и приспособления оборудование
005 | Слесарная Выбрать заготовку под ключ 17мм, закрепить в тисках, отрезать на L 42мм |  | Штангенциркуль, ножовка по маралу, тески, чертилка
010 | Установ А Токарно- винторезная 1. Установить закрепить заготовку 2. Подрезать торец 3 точить поверхность Ø 12 мм L 50 мм |  | ТВС модели 16К20, трехкулачковый патрон, штангенциркуль, резец проходной упорный
 | 4 Точить заготовку Ø 12 мм L 30 мм |  | 

## Slide 11
Последовательность выполнения операций
№ операции | Вид операции | Эскиз | Инструменты и приспособления оборудование
010 | 5 Точить заготовку Ø 9,8 мм L 20 мм |  | ТВС модели 16К20, трехкулачковый патрон, штангенциркуль, резец проходной, Резец отрезной
 | 6 Снять фаску 2x45° и отрезать заготовку L 40 мм |  | 
015 | Слесарная Нарезать резьбу М10 На L 15 мм |  | Тески, плашкодержатель, плашка, штангенциркуль
020 | контроль |  | 
Продолжение таблицы

## Slide 12
Последовательность выполнения операций
№ операции | Вид операции | Эскиз | Инструменты, приспособления, оборудование
010 | 5 Точить заготовку Ø 9,8 мм L 20 мм |  | ТВС модели 16К20, трехкулачковый патрон, штангенциркуль, резец проходной
 | 6 Точить фаску 2x45° и нарезать резьбу М 10 на L 40 мм |  | 
 | 6 Отрезать заготовку мм L 40 мм |  | ТВС модели 16К20, трехкулачковый патрон, плашка и плашкодержатель
015 | контроль |  | 
Продолжение таблицы второй способ нарезания резьбы при изготовлении болта

## Slide 13
Технологический процесс изготовления детали «Гайка»
Чертеж детали
Чертеж заготовки

## Slide 14
Последовательность выполнения операций
№ операции | Вид операции | Эскиз | Инструменты и приспособления оборудование
005 |  |  | 
010 |  |  | ТВС модели 16К20, трехкулачковый патрон, штангенциркуль, резец проходной упорный
 | 4 Точить заготовку Ø 12 мм L 30 мм |  | 

## Slide 15
Последовательность выполнения операций
№ операции | Вид операции | Эскиз | Инструменты , приспособления оборудование
005 | Слесарная Выбрать заготовку под ключ 32 мм, закрепить в тисках, отрезать на L 40мм |  | Штангенциркуль, ножовка по маралу, тески, чертилка
010 | Установ А Токарно- винторезная 1. Установить закрепить заготовку 2. Подрезать торец, снять фаска 3 Сверлить сквозное отверстие Ø 31,4 мм L 40 мм. 4 Снять фаску 2x45 5 Нарезать резьбу М 22 на L 18 мм и отрезать заготовку на L 18 мм |  | ТВС модели 16К20, трехкулачковый патрон, штангенциркуль, резец проходной, Сверло, развертка Метчик

## Slide 16
Последовательность выполнения операций
№ операции | Вид операции | Эскиз | Инструменты , приспособления оборудование
005 | Слесарная 1 Выбрать заготовку под ключ 32 мм, закрепить в тисках 2. отрезать на L 40мм |  | Штангенциркуль, ножовка по маралу, тески, чертилка
 | 3. Закрепить заготовку в тисках и обработать торец (с 2-х сторон) |  | Тески , напильник
 | 4. Накернить центр и сверлить сквозное отверстие Ø 31,4 мм L 18,5 мм. |  | Тески, молоток, чертилка, линейка, кернер , сверло, дрель (коловорот)
 | 5 Нарезать метрическую резьбу М 22 на L 18 мм 6 Окончательная операция |  | Метчик, вороток, угольник

## Slide 17
а - метчик
1 - канавка
2 - лезвия
3- хвостовик
б- процесс нарезания
1 - заготовка
2-метчик
3- вороток
Нарезание резьбы метчиком
а — плашка
1 - заготовка
2- плашка
3 - плашкодержатель
б - приём нарезания

## Slide 18
Опасности в работе
1. Травмирование осколками металла.
2. Травмирование при работе неисправным инструментом.
До начала работы
Наденьте спецодежду (фартук с нарукавниками или халат) и головной убор (берет или косынку).Тщательно подберите волосы и заправьте концы косынки.
2. При рубке металла наденьте очки.
3. Проверьте наличие инвентаря (совок, сетка, щетка для чистки напильников, сиденье, подставная решетка).
4. Проверьте состояние инструмента индивидуального пользования, разложите их в порядке, установленном учителем. В случае неисправности инструмента сообщите об этом учителю.
5. Проверьте состояние верстачных тисков (губки тисков должны быть плотно привинчены, насечка не сработана).
Во время работы
Прочно закрепите обрабатываемую деталь в тисках.
Рычаг тисков опускайте плавно, чтобы не получить травму рук.
2. Работу выполняйте только исправными инструментами.